## Slide 1
Porta de comunicação
com Arduino
Desliga todas as conexões e termina o programa
Posição relativa atual em steps
Jog para deslocamento manual, disponível no teclado com as teclas Pg Down e Pg Up
Velocidade de deslocamento 10 representa 0.1Hz , e 200 representa 0.5Hz aprox
Zera a posição atual convertendo ela em Home
Partes básicas da interface

## Slide 2
Escolha uma velocidade de movimento.
Digite a quantidade de ciclos a realizar, se quiser que seja infinito clique neste botão até ficar cinza.
Digite a quantidade de steps de apertura do vão, 50 steps correspondem 10 mm aprox. Use o controle manual para levar a plataforma móvel até a apertura desejada.
Inicie a operação clicando no botão “Iniciar loop”
Caso precise parar ou cancelar a operação de loop, clique em “Parada”.
1.
2.
3.
5.
4.
Operação do Loop finito e infinito